实验室防火、防爆、防毒、防触电措施

1．实验室内应备有灭火用具、急救箱和个人防护器材。操作者要熟知这些器材的使用方法。

2．所使用的电器必须有良好的接地，未接地的电器设备不得使用。

3．操作、倾倒易燃液体时应远离火源，瓶塞打不开时，切忌用火加热或贸然敲打。

4．加热易燃溶剂必须在水浴或在严密的电热板上缓慢进行，严禁用明火或电炉直接加热。

5．使用酒精灯时，注意酒精切勿装满，应不超过容量的2/3，灯内酒精不足1/4容量时，应灭火后添加酒精。燃着的灯焰应用灯帽盖灭，不可用嘴吹灭。酒精灯应用火柴点燃，不准用另一正燃的酒精灯来点，以防失火。

6．易爆炸类药品，如苦味酸、高氯酸、高氯酸盐、过氧化氢等应放在低温处保管，不应和其它易燃物放在一起。

7．在蒸馏可燃物时，要时刻注意仪器和冷凝器的正常工作。如需往蒸馏器内补充液体，应先停止加热，放冷后再进行。

8．易发生爆炸的操作不得对着人进行，必要时操作人员应戴面罩或使用防护挡板。

9．身上或手上沾有易燃物时，应立即清洗干净，不得靠近灯火，以防着火。

10．严禁可燃物与氧化剂一起研磨。工作中使用不知其成分的物质，因为反应时可能形成危险的产物（包括易燃、易爆或有毒产物）。在必须进行性质不明的实验时，应尽量先从最小剂量开始，同时要采取安全措施。

11．易燃液体的废液应设置专用贮器收集，不得倒入下水道，以免引起燃爆事故。

12．电炉周围严禁有易燃物品。电烘箱周围严禁放置可燃、易燃物及挥发性易燃液体。不能烘烤放出易燃蒸气的物料。

13．检修设备必须先切断电源，电源开关处要挂禁动牌，设备检修完毕后方可取下禁动牌。